G323章贡区梅林大桥至沙石段公路改建工程

# 扬尘治理专项施工方案

编制人：

审核人：

审批人：

编 制 日 期：      年    月    日

目  录

一、前言…………………………………………………………1

二、总体目标……………………………………………………1

三、工程概况……………………………………………………2

四、组织机构……………………………………………………2

五、应急响应与准备范围………………………………………3

六、响应与准备重点……………………………………………3

七、现场环卫体系及责任化分…………………………………4

八、现场环卫小组职责…………………………………………4

九、施工现场防尘治理措施……………………………………5

1、主要道路及场地硬化………………………………… 5

2、洒水降尘……………………………………………… 5

3、垃圾存放、运输……………………………………… 6

4、材料、土方覆盖……………………………………… 6

5、车辆清洗……………………………………………… 6

6、施工围挡……………………………………………… 7

7、其它情况……………………………………………… 7

十、防尘应急预案的启动与实施 …………………………… 8

十一、监督检查 ……………………………………………… 8

十二、防尘治理专项方案的实施宗旨 ……………………… 9

扬尘治理专项方案

# 一、前言

为了保护和改善生活环境与生态环境，进一步加强赣州市空气质量持续改善，确保全年空气质量目标任务的完成，防止由于建筑施工造成的作业污染和扰民，保障建筑工地附近居民和施工人员的身体健康，促进社会主义现代化建设的发展，必须做好建筑施工现场的环境保护工作。施工现场的环境保护是文明施工的具体体现，也是施工现场管理达标考评的一项重要指标，所以结合本工程的实际情况，制定本环保方案。

# 总体目标

全面贯彻落实《中华人民共和国大气污染防治条例》，继续严格贯彻执行《赣州市建设工程施工现场管理办法》及扬尘治理有关标准、规范和文件，以高于往年的工作力度，高标准、严要求的开展建设工程现场扬尘治理专项行动。

# 三、工程概况

| 序号 | 项目 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 工程名称 | G323章贡区梅林大桥至沙石段公路改建工程 |
| 2 | 工程地址 | 章贡区 |
| 3 | 建设单位 | 章贡区交通运输局 |
| 4 | 设计单位 | 同济大学建筑设计研究院（集团）有限公司 |
| 5 | 监理单位 | 江苏华宁工程咨询有限公司 |
| 6 | 施工总承包单位 | 河南三众路桥建设有限公司 |
| 7 | 合同环保目标 | 施工现场无扬尘、无污染、不扰民、低噪音 |
| 8 | 合同质量要求 | 优良 |

# 四、组织机构

为确保本施工现场贯标体系的有效运行，实现对社会的承诺，结合本施工现场的实际情况，组成管理领导小组如下：

组长：郑营丽

组员：李称辉、肖海

小组联系方式

| 姓名 | 联系方式 |
| --- | --- |
| 郑营丽 | 18170691075 |
| 李称辉 | 15970906990 |
| 肖 海 | 15707011665 |

# 五、应急响应与准备范围

施工现场100%封闭管理，并采用硬质围挡；

出入口车辆100%冲洗；

洒水降尘100%；

垃圾存放、运输100%密闭运输；

裸露场地和土方100%覆盖；

主要道路、堆场100%硬化。

其它污染情况。

# 响应与准备重点

1、施工现场周边采取围挡措施，门前及围挡附近及时清扫。

2、施工现场主要道路及场地按要求进行硬化处理。

3、施工现场裸露地面、土堆按要求进行覆盖、固化或绿化。

4、外脚手架按要求采用密目网进行封闭。

5、施工现场按要求进行洒水降尘。易产生扬尘的机械应配备降尘防尘装置，易产生扬尘的建材按要求存放在库房或者严密遮盖。

6、建筑垃圾土方砂石运输车辆应采取措施防止车辆运输遗撒，手续齐全。

7、楼内清理垃圾须采用密闭式专用垃圾道或采用容器吊运。

8、施工现场按要求设置密闭式垃圾站，按规定及时清运。

9、施工现场按要求使用预拌混凝土和预拌砂浆。

10、施工现场按要求设置专业化洗车设备或设置冲洗车辆的设施。

# 现场环卫体系及责任化分

# 八、现场环卫小组职责

- 定期分析施工人员的思想状况；做到心中有数。

- 经常检查防尘器材，以保证防尘的可靠性。

- 经常检查现场的防尘规定执行情况，发现问题及时纠正。

- 定期对职工进行防尘宣传教育，提高思想认识，一旦发生大风天气做到招之即来，团结奋斗。

# 九、施工现场防尘治理措施

## 1、主要道路及场地硬化：

1）施工现场主要道路必须进行硬化处理，土层夯实后，面层材料使用混凝土；

2）材料存放区、大模板存放区等场地必须平整夯实，面层材料使用混凝土；

3）现场排水畅通，保证施工现场无积水；

4）施工现场道路及进出口周边一百米以内的道路不得有泥土和建筑垃圾。

## 2、洒水降尘：

1）外架拆除、平整场地、土方开挖、土方回填、清运建筑垃圾和渣土及市政道路施工等作业时，应当边施工边适当洒水，防止产生扬尘污染；

2）遇有四级以上风的天气不得进行土方运输、土方开挖、土方回填等作业及其它可能产生扬尘污染的施工作业。按照《建设系统空气重污染应急预案》，预警级别达到黄色预警以上时，应按相应级别停止土石方工程施工、建筑拆除工程施工、渣土车砂石车等易扬尘车辆运输、室外露天作业等作业；

3）为防止施工扬尘，施工现场应每天根据现场情况及时进行清扫洒水（雨雪天及地表结冰的天气除外）；在土方施工、干燥天气、风力四级以上的天气条件下，应适当增加洒水次数；

4）施工现场设置易产生扬尘的施工机械时，必须配备降尘防尘装置。

## 3、垃圾存放、运输：

1）施工现场设置垃圾站应为密闭式，施工垃圾、生活垃圾应分类存放，运输消纳应符合相关规定；

2）建筑物内的施工垃圾清运必须采用密闭式专用垃圾道或封闭式容器吊运，严禁凌空抛撒，安全网内垃圾应及时清理；

3）施工垃圾清运时应提前适量洒水，并按规定及时清运消纳。

## 4、材料、土方覆盖：

1）非施工作业面的裸露地面、长期存放或超过一天以上的临时存放的土堆应采用防尘网进行覆盖，或采取绿化、固化措施；

2）水泥、砂石等易产生扬尘的细颗粒建筑材料应密闭存放或进行覆盖，使用过程中应采取有效措施防止扬尘；

3）对于停止施工的施工工地，应当对其裸露土地采取覆盖或者临时绿化等有效防尘措施；

4）对于土方工程，开挖完毕的裸露地面应及时固化或覆盖；

5）建筑面积超过5万平方米的项目，禁止现场搅拌砂浆，现场不得存放砂土。建筑面积低于5万平方米的建设工程在施工现场设置砂浆搅拌机的，应当配备降尘防尘装置。

## 5、车辆清洗：

1）具有安装条件且处于基坑土方施工阶段的施工现场出入口，均应安装冲洗平台，基坑土方施工阶段结束后，施工单位可按要求设置冲洗车辆的设备和设置沉淀池。安装使用冲洗平台的施工单位要确保100%使用；

2）在施工现场设置洗车池和沉淀池的，必须符合以下要求：

a、施工现场施工车辆出入口应设置车辆冲洗设备，对车辆槽帮、车轮等易携带泥沙部位进行清洗，不得带土上路；

b、洗车池旁必须设置沉淀池，沉淀后的污水应排入市政污水管道。

- 施工现场必须使用有资质的运输单位和符合要求的运输车辆承担现场土方、建筑垃圾等的运输任务，采取措施防止车辆运输遗撒。

## 6、施工围挡：

1）施工现场应实行封闭式管理，施工围挡坚固、严密，表面应平整和清洁，高度不得低于2米；现场围挡及大门每半年清洗一次；施工围挡使用材料、构造连接要达到安全技术要求，确保结构牢固可靠；

2）围挡材质应使用专用金属支架，按当地要求进行绿塑植满铺；

3）外脚手架架体必须用密目安全网（颜色为绿色）沿外架内侧进行封闭，安全网之间必须连接牢固，封闭严密，并与架体固定。密目安全网要定期清理，保持干净、整齐、清洁。防止施工中物料、建筑垃圾和渣土等外溢或遗撒，避免粉尘、废弃物和杂物飘散，及时对工地门前及围挡附近进行清扫，保持干净整洁。

## 7、其它情况：

1）在确保施工安全的前提下，对于自然放坡的边坡工程可酌情进行覆盖；

2）土方施工作业面（打桩、土方开挖、土方回填等）可暂不覆盖，但应采取适度洒水等降尘措施，当天施工完毕后应按要求进行覆盖；

3）正在使用或正在装卸的建筑材料或建筑垃圾可暂不覆盖，可酌情采取降尘措施。

# 十、防尘应急预案的启动与实施

当遇六级以上大风天气时,现场启动防尘应急预案。

1.项目经理组织施工队安全负责人对现场高处作业及大风天气危险工种责令停工。

2.施工员组织现场卫生负责人对现场清理工作责令停工，对现场防尘设施进行检查，如发现破损立即组织人员进行恢复，并及时洒水降尘。

3.后勤负责人负责组织施工队食堂管理员对食堂卫生及封闭垃圾池进行检查，如发现异常立即组织人员清理恢复。

4.材料员组织施工队库管员对水泥及易飞扬材料的覆盖进行检查，如有覆盖未到位材料立即进行覆盖，直至全部覆盖到位。

5.安全员负责将现场所有搅拌工作停止，并与电气工长同巡视现场临电有无异常，如发现问题处立即改正到位。

# 十一、监督检查

- 安全组对水泥及易飞扬材料的储存、发放、使用过程进行监督检查。

- 安全组对搅拌机的搅拌过程进行监督检查。

- 安全组对施工现场的防尘设施进行监督检查。

- 在检查中发现的问题，对工人进行说服教育;情节严重者处以罚款。并且要求各项负责人对自己所辖范围内的问题进行整改。

# 十二、防尘治理专项方案的实施宗旨

防尘小组成员应紧密团结,在项目经理陈前来领导下保护好生活与生态环境,杜绝因建筑施工造成的作业污染和扰民,真正做到保障建筑工地附近居民和施工工人的身体健康。做好赣州市安全文明工地环境保护工作的要求,达到赣州市安全文明工地环境保护工作的考核标准,顺利完成赣州市安全文明工地环境保护工作的各项事务。

# Text boxes

项目经理：郑营丽

监督员：肖海

施工队作业班组

施 工 队 库 房

施 工 队 食 堂

生 活 区 卫 生

现  场  卫  生

材  料  保  管

垃  圾  清  运

机  械  设  备